Блок питания шестнадцатиканальный

PV-16

Блок питания PV-16,  внутреннего исполнения, предназначен для питания ТВ камер и других электронных устройств, а также для ретрансляции ТВ сигналов.

Основные технические характеристики

Напряжение питающей сети ……………………………………… 		220 В±10% 50 Гц

Количество выходных каналов  …………………………………...		16

Выходное напряжение каждого канала (регулируемое) …………		10,5÷15 В

Регулировка выходных напряжений на лицевой панели блока  		есть

Контрольный выход каждого канала на лицевой панели блока ………	есть

Индикация включённого состояния каждого канала ……………. 		есть

Номинальный ток нагрузки каждого канала (при условии

суммарной мощности потребления по всем каналам ≤ 100 Вт) .…		0,6 А

Максимальный ток нагрузки канала (при условии суммарной

мощности потребления по всем каналам ≤ 100 Вт)………………………..	0,9 А

Защита каждого канала от «короткого» замыкания в нагрузке.…………..	есть

Автоматическое отключение каждого канала при «коротком»

замыкании в нагрузке…………………………………………………………	 есть

Автоматическое восстановление заданного выходного напряжения

канала при устранении «короткого» замыкания в нагрузке…………….       есть

Высокочастотная фильтрация напряжения каждого канала ……………… 	есть

Тепловая защита каждого канала ………………………………… 		есть

Подача питания на ТВ камеру и съем видеосигнала  через один разъем	есть

Вывод видеосигналов от всех камер через отдельный разъем ……………...есть

Габаритные размеры, не более 		…………………………		483×405×55 мм

Масса, не более ………………………………………….………….		 8 кГ

Конструктивное исполнение ………………………………………		 стоечное 19”

Условия  эксплуатации

    - Температура окружающей среды……..…………..……...		от +50 до +400 С

    - Относительная влажность воздуха………………………		до 80 %

    - Атмосферное давление  ………………………………….		650 - 800 мм. рт. Ст

Рис.1. Блок питания PV-16

Рис.2.  Канальные атрибуты на лицевой панели блока

Рис.3.  Контакты разъёмов Х1÷Х16

Рис.4.  Контакты разъёма Х17

Контакты 1÷16 – выходы ТВ каналов 1÷16  соответственно.

Контакты 20÷35 – экраны кабелей ТВ каналов 1÷16 соответственно