УСИЛИТЕЛЬ-КОРРЕКТОР ВИДЕОСИГНАЛА

УКВ-16 АК

Усилитель-корректор видеосигнала УКВ-16АК предназначен:

- для автоматического контрастирования ТВ сигнала в каждом канале.

- для автоматического определения необходимости включения режима контрастирования

- для автоматической компенсации амплитудных потерь ТВ сигнала в каждом канале, возникающих в подводящем кабеле РК-75.

- для автоматической компенсации частотных потерь ТВ сигнала в каждом канале, возникающих в подводящем кабеле РК-75.

- для автоматического приведения размаха выходного ТВ сигнала в каждом канале к стандарту один вольт.

- для распределения шестнадцати видеосигналов от различных источников, на четыре выхода в каждом канале

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная потребляемая мощность (не более), Вт			25

Число видеоканалов							16

Входное сопротивление канала, Ом					75

Размах входного видеосигнала, В					0,5÷2

Полоса пропускания при неравномерности 3дБ				10 Гц – 10 МГц

Количество видеовыходов на канал					4

Нагрузка  на каждом выходе						75 Ом

Возможность использования ч/б и цветных ТВ камер			есть

Габаритные размеры, мм 						483×40×340

Масса (не более), г							6000

Источник питания, сеть переменного тока				150÷260 В, 50 Гц

Конструктивное исполнение						стоечное 19″

Максимальная длина входного кабеля РК-75-2-13			550 м

УКАЗАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды, ºС					от +5 до +40

Относительная влажность воздуха, %					до 80

Атмосферное давление, мм. рт. ст.					от 650 до 800

Вид со стороны задней панели