Что нового в драйвере EVS USB2 Camera Drivers?

*******************************************************************************

Версия 1.0-1.9

*******************************************************************************

Первое официальное издание драйвера.

Поддерживает все выпускаемые мегапиксельные камеры производства EVS.

Vxx-135

Режимы:

1280x1024 15/7  Гц.

640x480  60/30 Гц.

Vxx-235

Режимы:

1600х1200 10/5  Гц.

800х600  40/20 Гц.

Vxx-335

Режимы:

2048х1536  7/3  Гц.

1024х768  20/10 Гц.

1024х510  30/15 Гц.

1024х192  78/39 Гц.

Vxx-535

Режимы:

2592х1944  4/2  Гц. (только в Win98/Me)

1280х960  15/7  Гц.

1280х480  30/15 Гц.

1280х200  70/35 Гц.

Позволяет регулировать:

- яркость, усиление, время экспозиции, баланс двух цветоразностных сигналов,

насыщенность цвета, гамма коррекцию, уровень и гистерезис срабатывания системы.

*******************************************************************************

Версия 2.0-2.1

*******************************************************************************

Существенно изменен и улучшен установщик.

Исправлены ошибки в некоторых режимах.

*******************************************************************************

Версия 2.2 06.06.2005

*******************************************************************************

Исправлена ошибка в регулировке насыщенности.

Добавлен режим “Zoom” для Vxx-335 на матрице OV3620 и Vxx-535.

Оптимизированы режимы работы матриц КМОП.

*******************************************************************************

Версия 2.3

*******************************************************************************

Включена поддержка камер с новыми версиями “Firmware”.

*******************************************************************************

Версия 2.4

*******************************************************************************

Оптимизированы режимы работы матриц КМОП в части устранения "перекоса" сигнала

при малых уровнях освещенности.

*******************************************************************************

Версия 2.5 04.07.2005

*******************************************************************************

Существенно переработаны вкладки Video Capture Filter.

Оптимизированы режимы работы матриц OV3620 и OV5610.

*******************************************************************************

Версия 2.6 27.10.2005

*******************************************************************************

Изменены режимы камер Vxx-335/535 в части замены форматов с увеличенным

отношением сторон  на стандартные. Теперь доступны форматы:

Vxx-335

Режимы:

2048х1536  7/3  Гц.

1024х768  20/10 Гц.

512х384  30/15 Гц.

256х192  78/39 Гц.

Vxx-535

Режимы:

2592х1944  4/2  Гц. (только в Win98/Me)

2136х1602  4/2  Гц. (только в Win2000/XP)

1280х960  15/7  Гц.

640х480  30/15 Гц.

320х200  70/35 Гц.

Устранена ошибка при работе с камерами Vxx-335/535, когда после первой

установки или переустановки драйвера, изображение было смещено вправо и

требовалось включить и выключить режим “Zoom”.

Оптимизированы режимы работы матриц OV3620 и OV5610.

******************************************************************************

Версия 3.0  09.11.2005

******************************************************************************

Включена поддержка устройства “Контраст 4 USB”.

Устранена ошибка при работе с камерами Vxx-335/535 в максимальных режимах,

когда при установке флажка “Zoom” ухудшалась четкость изображения.

******************************************************************************

Версия 3.1  17.11.2005

******************************************************************************

Улучшен установщик драйвера.

Удалить предыдущий драйвер и установить новый, теперь возможно, за один запуск

установщика.

Исправлена ошибка в установщике, приводящая к невозможности установить драйвер,

если предыдущий драйвер был удален не корректно.

Оптимизирован режим работы матрицы OV3620.

******************************************************************************

Версия 3.2  30.11.2005

******************************************************************************

Введена возможность включать/менять режим автоматического уровня черного.

******************************************************************************

Версия 3.3  07.12.2005

******************************************************************************

Введено обнаружение отсутствия видеосигнала на видеовходе "Контраст 4 USB"

("Синий экран").

Изменен шаг "Y-Pan" в режиме "Zoom" для Vxx-335/535. (2 строки вместо 8).

******************************************************************************

Версия 3.4  31.01.2006

******************************************************************************

Введена возможность регулировать коэффициент усиления в "Контраст 4 USB".

Введен "измерительный" режим в "Контраст 4 USB" с удвоенным числом выборок АЦП.

(Режим 1440*1152).

******************************************************************************

Версия 3.4.1  06.02.2006

******************************************************************************

Исправлена ошибка драйвера 3.4 в черно-белом режиме для мегапиксельных камер.

******************************************************************************

Версия 4.0.0 Beta 12.01.2007 и далее до выхода release

******************************************************************************

Введена поддержка новых камер производства EVS

Введены новые режимы.

Реализована регулировка контрастности и четкости (Sharpness).

Введена новая улучшенная интерполяция. (См. EVS Additiol Option)

******************************************************************************

Версия 4.1.0 Beta 14.11.2007 и далее до выхода release

******************************************************************************

Для "Контраст 4 USB" добавлен режим простого "квадратора" в режиме

YUV 1440*1152 (1440*960 для NTSC)

Включена новая верся программы EVSCap. (По умолчанию устанавливается с Английским

интрфейсом, для русского интерфеса необходимо переименовать файл EVSCap_RUS.lng в

EVSCap.lng)

ВНИМАНИЕ!

Новые возможности в БЕТА версии реализованы не во всех режимах!

Улучшенная интерполяция требует P4-3000 и выше!

Ждите выхода Realise.