# Text boxes

## OOО «ЭВС»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Видеорегистратор цифровой

Тайфун-С-R2-RAID5-20-HS-PS-F

О С Т О Р О Ж Н О ! В ИЗДЕЛИИ ПРИМЕНЕНА ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ. ПРИ ЗАМЕНЕ СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ. ЕСЛИ БАТАРЕЯ ЗАМЕНЕНА НЕВЕРНО, МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ВЗРЫВ. ЗАМЕНЯТЬ БАТАРЕЮ ТОЛЬКО НА БАТАРЕЮ ТОГО ЖЕ ТИПА ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНОГО, РЕКОМЕНДОВАННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ. УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

В Н И М А Н И Е ! ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В НЕЙТРАЛИ. ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, ОСТАВШИЕСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ЧАСТИ, МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Видеорегистратор цифровой Тайфун-С-R2-RAID5-20-HS-PS-F предназначен для работы в составе телевизионных систем охранного и технологического телевидения при использовании прикладного программного обеспечения сторонних производителей цифровых телевизионных систем, в частности, ITV (Axxon Next), Trassir (DSSL) и других, работающих под управлением ОС Windows.

2. Основные технические Характеристики

Объем системного диска SSD, ГБ			120

Количество дисковых накопителей 			5

Общий объем видеоархива, ТБ			20

“Горячая» замена накопителей			Есть

Организация хранилища данных			RAID5

Напряжение питания переменного тока 50 Гц, В	220

Количество блоков питания				2

Скорость обмена по сети Ethernet, Мбит/с	100 или 1000

Количество сетевых интерфейсов		2

Установленное системное ПО			Windows 10 RUS Pro x64

Тип корпуса					2U/19”

Диапазон рабочих температур, С(			5 ( 40

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие предназначено для работы в закрытом отапливаемом помещении при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха 	от +5 °С до + 40 °С;

- атмосферное давление 	730 ( 800 рт.ст.;

- относительная влажность, не более 	80%;

Окружающая среда не должна содержать паров агрессивных жидкостей и веществ, вызывающих коррозию.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Видеорегистратор цифровой должен подключаться к электрической сети через специальные розетки, имеющие дополнительный заземляющий контакт (розетка 1 класса). Заземляющий контакт должен быть надежно соединен с контуром заземления. Сопротивление заземляющего контура должно быть не более 4 Ом.  Запрещается использовать в качестве заземления водопроводные и газовые трубы, радиаторы, металлические узлы парового отопления. Электропитание осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 ± 22 В и частотой 50 ± 0,4 Гц. К розетке, к которой подключен видеорегистратор, нельзя подключать устройства, создающие при работе большие импульсные нагрузки в электрической сети (кондиционеры, пылесосы, электрокамины, и т.д.).

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция видеорегистратора обеспечивает электробезопасность работающего с ним человека. Защита от поражения электрическим током обеспечивается комплексом мер, а именно: размещением разъёмов электропитания на тыльной стороне изделия; применением надёжных изоляционных материалов; использованием кабелей электропитания с заземляющими проводниками. Тем не менее, видеорегистратор является электрическим устройством, работающим от сети переменного тока напряжением 220 В, поэтому при работе с ним, следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- запрещается во время работы видеорегистратора размыкать и замыкать разъемные соединения;

- снимать крышку видеорегистратора и производить любые операции внутри корпуса допускается только после полного отключения изделия от электропитания;

- розетка должна быть установлена вблизи видеорегистратора и должна быть легко доступна.

- по окончании работы необходимо отключить видеорегистратор от сети электропитания.

- запрещается закрывать вентиляционные отверстия на корпусе видеорегистратора посторонними предметами во избежание перегрева устройств, расположенных внутри изделия;

- при появлении сомнений в нормальной работе видеорегистратора следует отключить его от сети и обратиться в сервисный центр.

6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

6.1. УСТРОЙСТВО

Изделие представляет собой системный блок.

Все разъемы имеют разные типоразмеры и цветовую маркировку, исключающую их неправильное подключение.

6.2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

После транспортировки и хранения видеорегистратора при отрицательных температурах выдержите его при нормальной комнатной температуре не менее 6 часов для предотвращения образования конденсата на деталях системного блока. Для размещения видеорегистратора требуется свободная поверхность рабочего стола или место в стойке. Поверхность должна быть ровной, чистой и устойчивой. Не размещайте видеорегистратор вблизи нагревательных приборов и под воздействием прямых солнечных лучей. Аккуратно распакуйте составные части изделия. После распаковки проверьте соответствие узлов, принадлежностей и документов перечню комплекта поставки. Убедитесь, что сетевой выключатель находится в положении "выкл." ("Off"). Подключите сетевой кабель питания. Подключите внешние устройства и включите системный блок и внешние устройства. В дальнейшей работе следует руководствоваться описанием операционной системы и описаниями по установке прикладного программного обеспечения.

6.3. ПЕРЕЗАГРУЗКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Иногда, в процессе работы, бывает необходимо произвести перезагрузку системы. Операционная система Windows имеет специальные функции для перезагрузки компьютера, и именно ими следует пользоваться. В противном случае, при следующей загрузке, операционная система обнаружит аварийное завершение предыдущего сеанса работы, выдаст предупреждение о том, что предыдущий сеанс не был нормально завершен, и предложит осуществить мероприятия по дополнительной диагностике системы. Для перезагрузки следует завершить работу всех программ и запустить процесс перезагрузки средствами Windows. Перезагрузка видеорегистратора с помощью кнопки RESET на передней панели системного блока желательно применять только в случае полного "зависания" системы, когда другие способы не действуют.

6.4. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Выключение видеорегистратора необходимо производить, следуя инструкциям, которые содержатся в описании работы операционной системы WINDOWS.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА ПРИ РАБОТЕ

При организации режима труда и отдыха должны выполняться требования раздела 9 санитарных правил и норм СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕПЯМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Цепи телекоммуникационных сетей, к которым подключается видеорегистратор (при наличии сетевой платы - встроенной, внутренней или внешней), должны отвечать требованиям, предъявляемым к цепям безопасного сверхнизкого напряжения.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Некоторые возможные неисправности и рекомендации по их устранению приведены в таблице, представленной ниже.

| Внешние проявления | Возможные причины | Рекомендации |
| --- | --- | --- |
| При включении видеорегистратора не светится индикатор электропитания. | Отсутствует сетевое напряжение. | Проверьте соединение сетевого кабеля и системного блока. Проверьте наличие электропитания. Если не удалось найти причину, обратитесь в сервисную службу. |
| При включении или при работе видеорегистратора индикатор электропитания светится, индикатор обращения к жесткому диску долгое время светится постоянно, не мигает. | Сбой в работе видеорегистратора. | Выключите и через 1 минуту включите видеорегистратор. Если не удалось устранить неполадку, обратитесь в сервисную службу. |
| При включении видеорегистратора индикатор электропитания светится, индикатор обращения к жесткому диску не мигает, слышны звуковые сигналы (пищание системного динамика), информирующие о виде неисправности. | Система при загрузке обнаружила неисправность, либо нарушены соединения между различными компонентами видеорегистратора. | Запомните характер сигналов (длинные или/и короткие), их количество и обратитесь в сервисную службу. |

10. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Видеорегистратор | Тайфун-С-R2-RAID5-20-HS-PS-F | 1 |  |
| Набор для установки в стойку |  | 1 |  |
| Кабель питания |  | 1 |  |
| Программное обеспечение: - системное программное обеспечение - драйвера | WINDOWS 10 Rus Pro 64 bit | 1 1 | На CD дисках |
| Комплект прикладного программного обеспечения | По согласованию с Заказчиком | 1 |  |
| Hasp-ключ | По согласованию с Заказчиком | 1 |  |
| Паспорт Руководство по эксплуатации |  | 1 |  |

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении правил эксплуатации в течение 1 года со дня продажи. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатное гарантийное обслуживание и ремонт.

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание изделия заключается в периодической (1 раз в 3 месяца) протирке клавиатуры и очистке корпуса от пыли с помощью пылесоса.

13. КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеорегистратор цифровой Тайфун-С-R2-RAID5-20-HS-PS-F

зав. №____________ признается годным к эксплуатации.

Дата выпуска «____»            2022 г.

Представитель ОТК

15. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата установ-ки | Где уста-новлено | Дата снятия | Наработка | При-чина снятия | Подпись лица, проводив-шего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С начала эксплуа-тации | После послед-него ремонта |  |  |

# 16. СВЕДЕНИЯ О ДРАГМЕТАЛЛАХ

Видеорегистратор цифровой драгметаллов не содержит.

2

3

6

4

5