новые высокочувствительные

Телевизионные камеры «эвс»

серии 550 и 750

СУЩЕСТВЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ НАБЛЮДЕНИИ В СЛОЖНЫХ ПОГОДНЫХ УЛОВИЯХ: ТУМАН, ДЫМКА, СНЕГ И ПР.

- автоматическая регулировка контраста изображения до 15 дБ

Во всех вариантах камер заложен режим автоматического регулирования контраста изо-бражения  до 15 дБ. Контрастирование необходимо не только при сложных погодных условиях, но и для повышения эффективности обнаружения малоконтрастных объектов, особенно при использовании длиннофокусных объективов, или микроскопов с большим увеличением, где уровень контраста из-за оптических ограничений может быть снижен в несколько раз.

Схема контрастирования автоматически обнаруживает снижение контраста изображения и при необходимости автоматически увеличивает его до 5 раз в условиях тумана, дождя, снега, когда контраст изображения значительно уменьшается и наблюдатель видит только серый фон, что обеспечивает возможность наблюдения в сложных погодных условиях.

Иллюстрация наблюдения через туман с плотностью ориентировочно 15 дб/км с помощью камеры Wat-902H (слева) и камеры VSC-751 (справа). Дистанция до объектов в центральной зоне изображения около 1 км.

- Возможность включения ручного режима регулирования           контраста изображения до 30 дБ (в варианте USB 2.0 интерфейса)

В варианте USB 2.0, помимо автоматического режима, возможно включение ручного режима регулирования контраста изображения, который обеспечивает возможность увеличения контраста до 30 дБ.

Иллюстрация наблюдения через снежный буран с плотностью ориентировочно 30 дб/км с помощью камеры Wat-902H (слева) и камеры VSC-751-USB (справа). Дистанция до объектов в центральной зоне изображения около 500 м.

- Значительное повышение качества наблюдаемых изображений на больших дистанциях (более 10 км)

При наблюдениях на очень дальних дистанциях (более 10 км) значительные трудности возникают из-за постоянно присутствующей дымки, а также из-за большого светорассеивания в длиннофокусных объективах. Даже в ясную погоду контраст при наблюдении на дистанциях 10 км и более снижается, как минимум на 12 дБ. Поэтому, при наблюдении на больших дистанциях режим автоматического регулирования контраста изображения в телевизионных камерах обеспечивает значительное повышение качества наблюдаемых изображений.

Иллюстрация наблюдения на дальних расстояниях  с помощью камеры VSC-751 через объектив с фокусным расстоянием 600 мм.

Дистанция до объектов слева (пос. Ольгино) – 7,7 км. Дистанция до объектов справа (здания и подъемный кран в г. Сестрорецк) – 18,2 км.

Наблюдения проводились с 22 этажа высотного дома в г. Санкт-Петербург.

- Режим работы против источника света «BLC»

Режим работы против источника света «BLC» обеспечивает увеличение яркости объектов, находящихся в тени.

Два режима гамма коррекции с коэффициентами: 0,45 и 0,7

Режимы гамма коррекции следует выбирать в зависимости от условий освещённости и требований, предъявляемых к наблюдению. Коэффициент «0,45» следует устанавливать в случаях, когда требуется вести наблюдение в широком динамическом диапазоне (большие перепады освещённости между темными и яркими объектами). Коэффициент «0,7» нужно устанавливать в случаях, когда перепады освещённости не велики. При коэффициенте «0,7» увеличивается контраст изображения.

- Режим автоматического определения типа объектива

Режим автоматического определения типа объектива удобен при инсталляции камеры. Теперь не требуется знать, объектив какого типа вы устанавливаете: «Direct Drive», «Video drive», или с ручной установкой диафрагмы. Камера сама определит тип установленного объектива и переключится в соответствующий режим работы. Если к разъёму «IRIS» не подключен кабель (объектив с ручной установкой диафрагмы), то камера автоматически установит режим электронного затвора.

- Режим точной фокусировки объектива

Режим точной фокусировки объектива полезен при фокусировке АРД объективов в дневных условиях. В стандартном режиме точно сфокусировать АРД объектив днем практически невозможно из-за повышенной глубины резкости вызванной тем, что диафрагма объектива частично закрыта.

Если объектив неточно сфокусирован в дневных условиях, то ночью, когда диафрагма объектива полностью открывается, происходит расфокусировка объектива. Режим точной фокусировки объектива в камерах серии V*C имитирует ночные условия работы. При его включении одновременно включается режим электронного затвора и полностью открывается диафрагма объектива. Благодаря этому достигается возможность точной фокусировки объектива в дневных условиях.

- импульсное преобразование вторичных напряжений

Режим импульсного преобразования вторичных напряжений обеспечивает уменьшение тока потребления телевизионной камеры на 30%.

Конструктивно новые телевизионные камеры серии V*C отличаются отсутствием переключателя выбора типа объектива и наличием дополнительных переключателей на задней панели камеры.